FG系列-刚性测杆防爆液位传感器

产品特点： FG系列刚性测杆防爆液位传感器，采用侧面和直出线，防爆形式有隔爆和本安二种，广泛应用于易燃易爆的环境场所。 抗干扰能力强 防爆标志 ExdIIBT5/ExiaIIBT5 — 防护等级高（IP68） — 低功耗 — 高精度 — 可提供双界面液位测量（油/气、油/水） 技术参数 模拟量输出 Modbus输出 项目名称 规格/参数 规格/参数 测量范围 50-5000mm 50-5000mm 输出信号 4~20mADC; 0~10VDC RTU信号， RS485 分 辨 率 16位D/A 0.1mm 非线性度 ＜±0.05％F.S. ＜±0.05％F.S. 迟 滞 ＜±0.002％F.S. ＜±0.002％F.S. 温度系数 0.007%F.S./℃ 工作电压 24VDC （-15/+20%） 工作温度 - 40℃～+85℃ 防护能力 普通型、隔爆型、本安型 安装方式 螺纹安装，安装法兰（可选） 资料下载 模拟量输出 资料下载 Modbus 输出 资料下载 外形尺寸 电气连接 模拟量输出 针号 线色 定义 Modbus输出 针号 线色 定义 1 灰 信号输出：4-20mA，0-10V 1 灰 A（RS485） 2 粉 信号地 2 粉 B（RS485） 3 棕 +24VDC（±10%） 3 棕 +24VDC（±10%） 4 白 直流电源地 4 白 直流电源地