FTW系列-刚性测杆式液位传感器

产品特点： FTW系列刚性测杆式液位传感器，采用带现场显示电子窗，分为二线制和三线制，三线制的可选上下报警输出 — 抗干扰能力强 — 防护等级高（IP68） — 低功耗 — 高精度 技术参数 模拟量输出 项目名称 规格/参数 测量范围 50-7000mm 输出信号 4~20mADC;2/3线制可选 报警输出 上下报警输出230VAC/24VDC/ 5A（3线制特有） 分 辨 率 16位D/A 非线性度 ＜±0.05％F.S. 迟 滞 ＜±0.002％F.S. 温度系数 0.007%F.S./℃ 工作电压 24VDC （-15/+20%） 工作温度 - 40℃～+85℃ 防护能力 普通型、隔爆型、本安型 安装方式 螺纹安装，安装法兰（可选） 资料下载 模拟量输出 资料下载 外形尺寸 法兰尺寸 法兰代码 FL-1 FL-2 法兰规格 DN80-PN2.0MPa DN80-PN5.0MPa D 190 210 X 127 127 K 152.5 168.5 H 24 29 n-Фd 4-Ф18 8-Ф22 C 2 2 国标 GB9123.1-2000 GB9123.1-2000 电气连接 二线模拟量输出 针号 线色 定义 三线模拟量输出 针号 线色 定义 1 棕 +24VDC（±10%） 1 棕 +24VDC（±10%） 2 白 直流电源地 2 白 直流电源地 3 灰 +4-20MA 4 粉 （信号地）不接