FK系列捆绑式液位传感器

产品特点： FK系列捆绑式液位传感器，采用磁翻现场显示并捆绑磁致伸缩传感器远传4-20MA信号到中央控制室。 — 抗干扰能力强 — 防护等级高（IP68） — 低功耗 — 高精度 技术参数 模拟量输出 项目名称 规格/参数 测量范围 50-5000mm 输出信号 4~20mADC; 0~10VDC 分 辨 率 16位D/A 非线性度 ＜±0.05％F.S. 迟 滞 ＜±0.002％F.S. 温度系数 0.007%F.S./℃ 工作电压 24VDC （-15/+20%） 工作温度 - 40℃～+85℃ 防护能力 普通型、隔爆型、本安型 安装方式 捆绑式 资料下载 模拟量输出 资料下载 外形尺寸 电气连接 模拟量输出 针号 线色 定义 1 灰 信号输出：4-20mA， 2 粉 信号地 3 棕 +24VDC（±10%） 4 白 直流电源地