LH系列-行走机械位移传感器-

产品特点： LH系列全内置紧凑型产品，电子头尺寸仅48mm（直径）-22/35mm（厚度），适用于对电子头安装空间有严格要求的内置测量场合。结构紧凑，抗干扰能力强； 传感器可选输出信号包括：电流 4~20mA（正、反向）和电压 0~10V（正、反向），可广泛应用于工程机械、行走机械、动力机械等场合。 技术参数： 模拟量输出 项目名称 规格/参数 测量范围 50-2500mm 输出信号 4~20mA;0~10V 分 辨 率 16位D/A 非线性度 ＜±0.04％F.S. 重复精度 ＜±0.005％F.S. 响应频率 与量程相关 工作电压 24VDC （-15/+20%） 工作温度 - 40℃～+85℃ 防护能力 IP67，测杆耐压：35MPa连续/70MPa峰值 安装方式 内置安装，端面法兰，配6个M6X16专用螺钉 资料下载 模拟量输出 资料下载 外形尺寸： 电缆输出 电气连接： 模拟量输出 针号 线色 仅提供 直出电缆产品 1 灰 信号输出，4-20MA；0-10VDC 2 粉 信号地 3 棕 +24VDC（±10%） 4 白 直流电源地 常用磁环 OD33磁环 OD25.4磁环 OD17.4磁环 厚度8mm 厚度8mm 厚度8mm 关键字：帝尔位移传感器 TR位移传感器 ASM位移传感器 TEMPOSONICS 巴鲁夫位移传感器 BALLUFF位移传感器 MTS 传感器 MTS 位移传感器 mts传感器 mts位移传感器 盾构机位移传感器 液压机位移传感器 绝对式位移传感器 绝对位移传感器 磁致伸缩式传感器 长度传感器 位置传感器 行程传感器 磁致伸缩位移传感器 直线编码器 线性位移传感器 直线位移传感器 位移传感器