LT系列-防水型位移传感器

产品特点： LT系列防水型磁致伸缩位移传感器，防护能力可达IP68。产品具有 抗干扰能力强、环境耐受性好（耐压35MPa长期/70MPa峰值，耐温-40°-+85°）、永不磨损（非接触测量）、高分辨率（0.5um）、高精度（重复精度高于满量程的±0.001%）等优点。 可选输出信号包括：模拟量、SSI等。一般应用于冶金（连铸、连轧）、石化、船舶、水利水电等领域。 技术参数： 模拟量输出 SSI输出 项目名称 规格/参数 规格/参数 测量范围 25-7600mm 25-7600mm 输出信号 0~20mA,4~20mA; 0~10V,-10~+10V 24,25,26位二进制 或格雷码 分 辨 率 16位D/A 0.5/ 1/ 2/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100um 非线性度 ＜±0.01％F.S.(最小±50μm) ＜±0.01％F.S.(最小±40μm) 重复精度 ＜±0.001％F.S.(最小±1μm) ＜±0.001％F.S.(最小±1个读数) 响应频率 与量程相关 与量程相关 工作电压 24VDC （-15/+20%） 工作温度 - 40℃～+85℃ 防护能力 IP69K，测杆耐压：35MPa连续/70MPa峰值 安装方式 螺纹安装，M18X1.5或用户定制 资料下载 模拟量输出 资料下载 SSI 输出 资料下载 外形尺寸： PG7直出线 防爆型直出线 电气连接： 模拟量输出 针号 线色 定义 SSI输出 针号 线色 定义 1 灰 信号输出：0-20mA，0-10V 1 灰 （-）数据 2 粉 信号地 2 粉 （+） 数据 3 黄 （+）通讯接口 3 黄 （+） 时钟 4 绿 （-）通讯接口 4 绿 （-） 时钟 5 棕 +24VDC（±10%） 5 棕 +24VDC（±10%） 6 白 直流电源地 6 白 直流电源地 7 不接 模拟量输出 针号 线色 定义 Modbus输出 针号 线色 定义 1 灰 信号输出：4-20mA，0-10V 1 灰 A（RS485） 2 粉 信号地 2 粉 B（RS485） 3 棕 +24VDC（±10%） 3 棕 +24VDC（±10%） 4 白 直流电源地 4 白 直流电源地 关键字：帝尔位移传感器 TR位移传感器 ASM位移传感器 TEMPOSONICS 巴鲁夫位移传感器 BALLUFF位移传感器 MTS 传感器 MTS 位移传感器 mts传感器 mts位移传感器 盾构机位移传感器 液压机位移传感器 绝对式位移传感器 绝对位移传感器 磁致伸缩式传感器 长度传感器 位置传感器 行程传感器 磁致伸缩位移传感器 直线编码器 线性位移传感器 直线位移传感器 位移传感器